## Slide 1
DESIGN PLAN · V2
trace_board_v2 层级因果图设计计划
以 SkillRun 为一级节点 · SemanticTask 为二级节点 让 Decision、ToolCall、重要 Error 与 .md 产物形成可追溯闭环
SkillRun
同级大节点 · invokes 连接
SemanticTask
语义聚合 · 显示推断置信度
Evidence
Decision / Tool / Error / .md
设计讨论稿 · 暂不修改原 trace_board.py

## Slide 2
为什么需要重构
当前图把执行时序、层级和因果混在一起
02
层级缺失
Stage、Skill、Action 平铺，无法快速理解每个 Skill 到底完成了什么。
01
then ≠ 因果
连续发生只代表时间顺序，不能证明前一个动作导致后一个动作。
02
产物归属不清
Write/Edit 只显示为动作，.md 契约产物无法稳定归属到 Skill 与 Task。
03
错误信号被淹没
所有错误同权展示或被过滤，重要失败与恢复链无法突出。
04
目标：从“发生了什么”升级为“哪个 Skill 为何执行、完成了哪些 Task、产生了什么、哪里失败又如何恢复”。
trace_board_v2 · 层级因果图设计计划
2026-07-29

## Slide 3
已确认的设计原则
本页是后续实现的边界条件
03
不创建 Workflow 节点
用户目标只作为页面摘要，不占据因果图节点。
⊘
完全忽略 Stage
PLANNING / IMPLEMENTING / APPLYING 不做节点、泳道或过滤。
⊘
SkillRun 是一级节点
每次 Skill 调用是独立实例，所有 Skill 在主图同级展示。
①
Task 是二级抽象
根据 Skill 内事件语义聚合，不直接照搬阶段级 TaskCreate。
②
证据落到 Task 内
Decision、ToolCall、Observation 是 Task 的可下钻细节。
③
.md 与重要 Error 外显
契约产物、失败和恢复链在 Skill 边界上独立显示。
★
核心约束：同一份基础图生成所有粒度；隐藏节点时必须汇总边，绝不产生悬空端点。
trace_board_v2 · 层级因果图设计计划
2026-07-29

## Slide 4
目标层级：SkillRun → SemanticTask → Evidence
Skill 同级；Task 在 Skill 内；证据节点支撑因果关系
04
aid-planning #1
rq-parse #1
mod-design #1
Task：读取输入
Decision · Read · Bash
Task：生成 proposal
Decision · Write
proposal.md v1
Task：扫描上下文
Decision · Grep · Read
Task：验证需求
Bash · Observation
⚠ TestFailure
Task：读取设计输入
proposal · info · spec
Task：输出设计
Decision · Write
delta-design.md v1
invokes
invokes
trace_board_v2 · 层级因果图设计计划
2026-07-29

## Slide 5
SkillRun：同级展示，保留真实调用关系
每次调用独立编号；attributionSkill 负责事件归属与恢复
05
aid-planning #1
active → suspended → resumed
rq-parse #1
invoked → active → closed
mod-design #1
invoked → active → closed
invokes
invokes
事件归属时间线
aid-planning
rq-parse
aid-planning 恢复
mod-design
创建信号
Skill tool_use 创建新的 SkillRun 实例，并记录调用方。
归属信号
record.attributionSkill 把 Thought / ToolCall 归到正确 Skill。
恢复信号
attribution 切回父 Skill 时恢复原实例，不重复创建。
trace_board_v2 · 层级因果图设计计划
2026-07-29

## Slide 6
SemanticTask 如何抽象
Task 不是原 trace 的阶段级 TaskCreate，而是 Skill 内可解释的语义工作单元
06
收集意图
累积非 meta thinking/text，提取 step、动词和目标。
1
识别动作模式
inspect / produce / modify / validate / recover / execute。
2
生成 task_key
semantic_mode + target_scope + explicit_step。
3
决定合并或切分
目标或模式变化、重要错误恢复、Skill 切换时创建新 Task。
4
聚合示例
Read + Glob + Grep
检查输入与上下文
inspect-input
medium
Write proposal.md
生成 proposal.md
produce-artifact
high
pytest / hvigor test
运行测试验证
validate
high
Error 后 Edit + Retest
恢复 TestFailure
recover-error
high
每个 Task 保留： • confidence • boundary • event range
trace_board_v2 · 层级因果图设计计划
2026-07-29

## Slide 7
因果节点与边：只保留有证据的关系
不生成 then；预期关系与实际关系分层保存
07
Decision
为什么做
ToolCall
实际动作
ArtifactVersion
文件状态
Observation
结果证据
Error
失败证据
drives
produces
validates
yields
invokes
Skill → Skill · 真实 Skill 调用
consumes
Artifact → Tool · 明确 Read/Edit/路径引用
produces
Tool → Artifact · 成功 Write/Edit
supersedes
vN → vN+1 · 版本结构关系
yields
Tool → Result · 成功或失败结果
triggers
Error → Recovery · 确有修复证据
⊘ 不生成 then / sequential
trace_board_v2 · 层级因果图设计计划
2026-07-29

## Slide 8
Error 分级：重要错误独立展示
底层保留全部 Observation；视图根据严重度决定是否外显
08
⚠ MINOR
判定条件
一次性、已恢复、未改变控制流
展示策略
只在 Task 详情和微观图出现
◆ IMPORTANT
判定条件
测试/构建/Git/网络/超时/权限、重复错误
展示策略
独立节点；连接失败动作和恢复 Task
✖ CRITICAL
判定条件
Skill 未完成、关键 .md 缺失、最终未恢复
展示策略
主图强制显示；标记未闭环
闭环示例
TestFailure
triggers
Recovery Task
Retest
TestPassed
trace_board_v2 · 层级因果图设计计划
2026-07-29

## Slide 9
.md 契约产物：版本化、可归属、可消费
Skill 的输出不是标签，而是一等 ArtifactVersion 节点
09
aid-planning #1
Task：生成需求提案
proposal.md v1
rq-parse #1
Task：修正需求提案
proposal.md v2
produces
consumes
produces
supersedes
mod-design #1
读取 proposal / info / spec
delta-design.md v1
aid-implementing #1
消费设计，生成任务
tasks.md v1
produces
consumes
External v0
读取成功但本 session 未生成：建立输入版本。
Expected output
Skill args 声明 .md；结束后核对 actual outputs。
Missing output
缺失时创建 Important Observation，不伪造文件。
trace_board_v2 · 层级因果图设计计划
2026-07-29

## Slide 10
一份基础图，三种显示粒度
投影只决定可见性与汇总，不重新推断因果
10
宏观
看 Skill 之间如何协作
● 全部同级 SkillRun
● SemanticTask 摘要
● latest 契约 .md
● 重要 / 关键 Error
默认 RCA 视图
中观
看每个 Task 如何完成
● 展开 Task
● Decision
● 有副作用 ToolCall
● 完整 .md 版本链
● 全部 Error
任务审查视图
微观
看原始执行证据
● 全部 ToolCall
● 全部 Observation
● 全部 ArtifactVersion
● raw thought 在详情中
调试证据视图
隐藏节点 → 提升到最近可见 Task / Skill → 创建 derived edge（记录 via）→ 去重 → 校验端点。
trace_board_v2 · 层级因果图设计计划
2026-07-29

## Slide 11
Streamlit 页面草图
三个入口：Skill 层级、Skill 因果、契约产物
11
⚙ 过滤与粒度
Trace JSONL
宏观 / 中观 / 微观
最低 Error 级别
显示预期输出差异
解析诊断 692 events
① Skill 层级图
② Skill 因果图
③ 契约产物
层级树
▼ aid-planning #1 ▼ 生成 proposal.md ◇ Decision 🛠 Write 📄 proposal.md v1 ▶ rq-parse #1 ▶ mod-design #1
节点审查
Task：生成 proposal.md confidence：HIGH boundary：explicit goal + Write target Raw thought 基于需求解析结果，生成提案…… ToolCall / Result / Error / Artifacts
trace_board_v2 · 层级因果图设计计划
2026-07-29

## Slide 12
TDD 实施路线
每一组先看到 RED，再写最小实现变 GREEN，最后 REFACTOR
12
SkillRun 生命周期
同级节点 · invokes · attribution 恢复
01
SemanticTask
语义分类 · 合并/切分 · 置信度
02
Decision / Tool
Thought 压缩 · Tool 归属
03
Error / Recovery
分级 · triggers · pass/fail 闭环
04
.md 版本
v0/v1/v2 · consumes · produces
05
投影与 Mermaid
derived/via · 无悬空边 · UI
06
RED · 真实失败测试
GREEN · 最小实现
REFACTOR · 全量回归
trace_board_v2 · 层级因果图设计计划
2026-07-29

## Slide 13
预期交付
一个独立、可测试、可下钻的 trace_board_v2.py
trace_board_v2.py
新实现；原 trace_board.py 不变
Skill → Task 结构
同级 Skill 大节点 + 语义 Task 二级节点
RCA 闭环
Decision → Tool → Error → Recovery → Passed
契约产物血缘
.md 版本、生产者、消费者、缺口
自动化测试
unittest + 精简 JSONL fixture + 真实 trace 冒烟
完整性保证
无 then 冒充因果 · 无悬空边 · 端点可追溯
先确认设计 · 再进入 RED
trace_board_v2 · Design Plan